| КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ №70 | В2 |
| --- | --- |
| Для монтажа подогревателя «Северс-М3» на автомобили: МАЗ-642508-230 с дв. ЯМЗ-7511.10-27 (Е2); МАЗ-642205-220 с дв. ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Руководство по монтажу (РМ МП-0070) |

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1  Настоящее руководство по монтажу служит для обеспечения проведения монтажа подогревателя «Северс-М3» и его модификаций, именуемого в дальнейшем «подогреватель», на автомобили: МАЗ-642508-230 с двигателем ЯМЗ-7511.10-27 (Е2); МАЗ-642205-220 с двигателем ЯМЗ-238ДЕ2 при использовании комплекта монтажного № 70 (КМП-0070).

1.2  Допускается применять подогреватели мощностью, кВт: 2,0; 2,5; 3,0.

2  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1  Комплект поставки КМП-0070 соответствует перечню - таблица 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кронштейн 1740 | 1 |  |
| 2 | Тройник переходной 4331 | 1 | К3/8-К3/8 |
| 3 | Штуцер 6121 (заменитель Ниппель 2600 14-1/4NPTF) | 1 | 14-К1/4 |
| 4 | Штуцер 6131 | 1 | 14-К3/8 |
| 5 | Тройник 8133 (8132) | 1 | 19х14х14 |
| 6 | Тройник 8333 (8332) | 1 | 19х18 |
| 7 | Пружина 9445 | 1 | 17х250 |
| 8 | Болт М8х45 | 2 | L=45 мм |
| 9 | Гайка М8 | 2 |  |
| 10 | Шайба 8 | 2 |  |
| 11 | Шайба пружинная 8 | 2 |  |
| 12 | Хомут S16-27 | 6 | Norma |
| 13 | Хомут S20-32 | 4 | Norma |
| 14 | Рукав (шланг) 14х22 | 1 | L=1200 мм |
| 15 | Рукав (шланг) 18х27 | 1 | L=1000 мм |
| 16 | Рукав 25х35 (шланг защитный) | 1 | L=200 мм |
| 17 | Ремешок крепежный ISS 200х4,8 | 6 | L=200 мм |
| 18 | Руководство по монтажу РМ МП-0070 | 1 |  |
| 19 | Приложение ПРМ-0070 | 1 |  |
| 20 | Пакет упаковочный | 1 |  |

3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

| № п.п. | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подготовка общая | Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); герметик типа «Автосил» (для герметизации соединений); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1-2 литра; емкость для слива ОЖ. |
| 2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый 18х27 отрезками длиной: L1 = 300 мм; L2 = 700 мм; и рукав резиновый 14х22 отрезками длиной: L3 = 450 мм; L4 = 750 мм. * ВНИМАНИЕ! При монтаже для устранения перегибов рукава допускается укорачивать. Нарезать шланг защитный 25х35 отрезками по 50 мм (4 отрезка). Разрезать отрезки защитного шланга вдоль длины. Надеть на входной штуцер подогревателя рукав L1=300 мм. Вставить во входной рукав пружину. Надеть на отводы тройника 19х14х14 рукава (см. приложение ПРМ-0070 рис. 1) и закрепить соединения хомутами. Разрезать вдоль длины отрезки защитного шланга. |
| 3 | Подготовка автомобиля | Открыть сливной кран и слить ОЖ. Вывернуть температурные датчики из правой и левой водяных труб (на ЯМЗ-238ДЕ2 только из левой), а также пробку, расположенную на правой водяной трубе. Прочистить отверстия. На ЯМЗ-7511 протереть резьбу правого термодатчика нанести на нее герметик и ввернуть его вместо пробки (рис. 2). Отвернуть, 6-й и 7-й болты крепления масляного поддона картера считая сзади, с правой стороны по ходу автомобиля (рис. 3). |
| 4 | Монтаж тройника 19х18 | Разрезать отводящий шланг радиатора отопителя салона на прямом участке после изгиба (рис. 4). Надеть на концы шланга хомуты S20-32. Установить в разрез шланга тройник отводом вниз. |
| 5 | Монтаж кронштейна | Закрепить кронштейн болтами поддона картера в соответствии с рис. 3. |
| 6 | Монтаж подогревателя | Закрепить подогреватель на кронштейне при помощи болтов М8х45, гаек и шайб (рис. 3). |
| 7 | Монтаж термодатчика, тройника переходного и штуцера 14-К1/4 | Протереть резьбу левого термодатчика нанести на нее герметик и ввернуть его в торцевое отверстие тройника переходного (рис. 7). Нанести герметик на резьбу тройника переходного и ввернуть его в левую водяную трубу, при этом боковое отверстие должно быть направлено в правую сторону с небольшим наклоном вниз, если смотреть сзади. Нанести герметик на резьбу штуцера и ввернуть его в боковое отверстие тройника переходного. |
| 8 | Монтаж штуцера 14-К3/8 | Нанести герметик на резьбу штуцера и ввернуть его в правую водяную трубу (рис. 2). |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Соединение подогревателя с системой охлаждения двигателя | Собранный с тройником рукав L2 провести между рамой и двигателем и с хомутом S20-32 надеть на выходной штуцер подогревателя (рис. 6). Рукав L4 провести по двигателю в соответствии с рис. 5 и 7 и с хомутом надеть на штуцер тройника переходного (рис. 7). Через рукав L3 залить в подогреватель 500 мл ОЖ. Рукав L3 с хомутом надеть на штуцер, ввернутый в правую трубу (рис. 2). На двигателе ЯМЗ-7511 рукава L3 и L4 подрезать по месту. Надеть два защитных шланга на рукав L2 и установить в соответствии с рис. 5, 6 (место указано кружками), закрепить крепежными ремешками к электрическому жгуту. Надеть защитные шланги на рукав L4 установить в соответствии с рис. 5, 7 и закрепить крепежными ремешками к трубке. Соединения шлангов закрепить хомутами. Заполнить систему охлаждения. |
| 10 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. |
| 11 | Заключительная операция | Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. |
| 12 | Проверка работы подогревателя | Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава и отводящих шлангов. Через 3-5 минут выключить подогреватель. ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения. |